Marche publiC 2010-02 POUR LA Réalisation D'UN ORTHOPHOTOPLAN DU DEPARTEMENT DU MORBIHAN

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

(CCTP)

Procédure d’appel d’offres ouvert, (articles 33, 40 et 57 et suivants)

Pouvoir adjudicateur :

Syndicat mixte de développement de services de technologies,

d’informations et de télécommunications de Bretagne (dénommé Mégalis-Bretagne)

8 b, rue du Pâtis Tatelin

35000 Rennes

Tel : 02 99 12 51 55 / Fax : 02 99 12 51 37

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : 19 AVRIL 2010 à 12 H 00

Sommaire

PREAMBULE	3

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES	3

Article 1 - Objet de la consultation	3

Article 2 - Les usages attendus de ces données	3

Article 3 - Le territoire à couvrir	4

CHAPITRE II - SPECIFICATIONS TECHNIQUES	6

Article 4 – Prise de vue aérienne	6

4.1.	Présentation de l’offre	6

4.2.	Caractéristiques	6

4.3.	Conditions de la prise de vue	7

4.4.	Livrables attendus	7

4.5.	Contrôles de recette des fichiers images de la prise de vues, des images orientées et de l’aérotriangulation	8

Article 5 - Modèle Numérique de Terrain (MNT)	9

5.1.	Présentation de l’offre	9

5.2.	Caractéristiques	9

5.3.	Livrables attendus	9

5.4.	Contrôle de recette	10

Article 6 - Modèle Numérique d’Elevation (MNE)	10

6.1.	Livrables attendus	10

Article 7 – Orthophotographie	10

7.1.	Présentation de l’offre	10

7.2.	Caractéristiques	11

7.3.	Livrables attendus	12

7.4.	Contrôle de recette	14

Article 8 - Licences et droits d’usage	15

CHAPITRE III - MISE EN ŒUVRE DE LA PRESTATION	15

Article 9 - Calendrier du projet	15

Article 10 - Suivi du dossier	15

10.1.	Méthodologie	15

10.2.	Le conducteur des opérations et le référent unique du maître d’ouvrage	16

10.3.	Le référent unique désigné par l’opérateur économique	16

10.4.	Les réunions avec l’opérateur économique	16

ANNEXES	17

Annexe 1 : Descriptif de l’offre – A compléter par le titulaire	17

Annexe 2 : Liste des données susceptibles d’être mises à disposition du soumissionnaire	19

# PREAMBULE

Le département du Morbihan, les deux communautés d’agglomération du Morbihan, les villes de Lorient et Vannes, ainsi que le SDIS56, ont constitué un groupe de travail pour la réalisation d’un orthophotoplan de l’ensemble du territoire du Morbihan.

Dans le cadre du groupe de travail animé par la Région Bretagne, une démarche régionale a été plus largement envisagée en associant tous les partenaires bretons. Le département du Morbihan sera le premier département qui servira d’expérimentation à la couverture régionale. Le syndicat mixte Mégalis a donné son accord pour être porteur du projet et réaliser la consultation.

Il a donc été décidé de réaliser une première campagne de photographie aérienne en 2010 sur le territoire du département du Morbihan.

Les données produites seront mises à disposition de tous les membres de Mégalis, ainsi qu’à leurs ayant droits, et plus largement au grand public.

# CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

## Article 1 - Objet de la consultation

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ont pour objet de définir les modalités d’acquisition d’un Orthophotoplan numérique couleur et du MNT associé sur le Département du Morbihan.

L'offre de base est constituée :

- D'un orthophotoplan numérique couleur et MNT associé sur l'ensemble du territoire départemental (6 822 km²) et au-delà sur une marge de 500 mètres, soit environ 7 400 km².

- Des licences et droits d'usage tels que décrits, sur cette donnée.

Option obligatoire :

- Canal infrarouge

Ce document décrit l’ensemble des éléments techniques nécessaires pour la réalisation de cette prestation. L’ensemble des prestations devra ainsi être réalisé dans le respect des stipulations du présent CCTP.

Il est précisé aux candidats que les collectivités du Morbihan ou de Bretagne disposent de licences d’usage sur des données locales dont la liste est fournie en annexe 2.

Sous réserve de la signature préalable par l’opérateur économique du document de mise à disposition de données géographiques, celles-ci pourront être mises à la disposition de l’opérateur économique dans le cadre de ce dossier.

## Article 2 - Les usages attendus de ces données

Les usages attendus de ces données seront divers et nombreux :

- une intégration au sein des SIG des membres de Megalis et leurs ayant-droits et une utilisation avec les autres données géographiques issues notamment du cadastre ou des données de l’Institut Géographique National (IGN),

- une mise en consultation sur les sites Internet, Intranet et Extranet membres de Megalis et leurs ayant-droits

- une utilisation à des fins de communication (plaquettes, revues institutionnelles, revues internes, etc.),

- la réalisation éventuelle de posters à destination des collectivités du département (sans buts et sans usages commerciaux),

- une utilisation envisagée pour la réalisation de maquettes 3 dimensions dans le cadre notamment d’opérations d’aménagements routiers (Avants projets routiers sommaires par exemple) et de diffusion Internet,

- la digitalisation future de données géographiques « stables » : limites administratives, cours d’eau, sommets, bâtiments remarquables, etc.,

- la mise à disposition des données au grand public et sur sites web grand public.

Ces différentes utilisations de l’orthophotoplan nécessitent donc qu’il soit de grande qualité, tant en ce qui concerne la radiométrie, la netteté que la précision de positionnement.

Ces données, acquises dans le cadre de fonds publics mutualisés seront accessibles auprès de l’ensemble des acteurs de la sphère publique et auprès du grand public.

## Article 3 - Le territoire à couvrir

Le territoire à couvrir sera composé :

- du Département du Morbihan (6 822 Km²),

- d’une zone buffer périphérique (dont la taille ne saurait être inférieure à 500 m) et qui recouvrira les golfes intérieurs,

- d’un ensemble d’îles et d’îlots.

Eléments de description du territoire :

Le Morbihan, d’une superficie de 6 822 km², présente une façade maritime d’environ 900 km, découpée par des rias et abritant notamment le Golfe du Morbihan qui a donné son nom au département. Les deux principaux pôles urbains de Vannes et Lorient se situent sur le littoral fortement urbanisé.

Plusieurs ensembles caractérisent le relief du Morbihan : au sud la plaine littorale est séparée de « l’intérieur » du département par la crête des landes de Lanvaux, orientée est/ouest et surélevée à l’ouest (175m à l’ouest et 60-100m à l’est). Au nord-ouest, au contact des Montagnes noires, le relief apparaît plus accidenté et l’altitude plus élevée -supérieure à 200 m- que sur les plateaux à l’est - entre 90 et 120m-. Le point culminant du département 297 m se situe au Mont-Saint-Joseph en Plouray.

La forêt représente 18% du territoire.

Le réseau hydrographique (4525 km de rivières), se caractérise par une densité très forte à l’ouest dans les bassins versant du Scorff et du Blavet et une densité plus faible dans celui de l’Oust.

Les espaces agricoles très présents sur le département sont ponctués par les massifs forestiers de Quénécan et Lanoué au nord, de Lanvaux et la légendaire forêt de Paimpont à la frontière nord-est du département.

Il est à noter que le département comportant de nombreuses îles, un traitement particulier de tamponnage sera à prévoir autour de ces îles et îlots, afin d’assurer la continuité du territoire.

L’attention des candidats est portée sur le caractère militaire de certaines zones du département du Morbihan : Un ensemble de zones militaires (casernes, bâtiments administratifs, terrains d’entraînement, garnisons, etc.) sont situées dans la zone à survoler (principalement sur les secteurs de Lorient). Les autorisations nécessaires ont été engagées auprès de la Préfecture maritime par la maîtrise d’ouvrage. L’ensemble des contraintes liées au caractère militaire de ces zones est repris dans la carte suivante :

Un ensemble de fichiers au format SIG seront fourni au candidat retenu, comprenant:

    - L’emprise générale du département avec un buffer de 500 m

    - L’emprise de la zone urbaine

    - L’emprise de traitement du littoral et des îles

    - L’emprise des zones militaires

# CHAPITRE II - SPECIFICATIONS TECHNIQUES

## Article 4 – Prise de vue aérienne

### Présentation de l’offre

Le candidat devra préciser dans son mémoire technique :

- Les paramètres de prise de vues qu’il retient pour parvenir aux résultats attendus, et notamment la taille du pixel (Ground Sampling Distance GSD), la précision et la dynamique des images, ses choix en matière d’optique, de hauteur de vol, de taux de recouvrement longitudinal et latéral

- Son processus de traitements et de géo référencement des images (post-traitements, canevas photogrammétrique, aérotriangulation, …)

- Les caractéristiques complètes du matériel, des équipements et des logiciels utilisés, et notamment de l’avion, de la caméra et/ou du capteur, de la monture, du système de positionnement et de navigation, de mesure de la trajectographie, d’enregistrement des données, de calcul d’aérotriangulation, etc.

Il indiquera les conditions atmosphériques qu’il estime requises pour effectuer le vol, ainsi que les contrôles qu’il prévoit de mettre en œuvre pour valider ou reprendre le vol.

Il fournira en outre dans son mémoire technique :

- Une simulation de plan de vol dans l’hypothèse d’un vol débutant le 15 mai 2010, faisant apparaître dans une couche SIG géoréférencée en Lambert 93 (format SHP ou DWG), les contours de la zone urbaine et celui de la zone à survoler (département, buffer et traitement du littoral et des îles). Il indiquera également la hauteur de vol, les axes de vol et les distances entre les axes, la position et le nombre d’images. Les heures de début et de fin de prise de vue, ainsi que le temps de vol escompté seront précisés.

- La durée de la mission, le nombre de jours volés, le nombre de traces.

Il pourra proposer des échantillons (en version numérique et tirages sur papier) d’images de nature à permettre au Syndicat d’apprécier la qualité du rendu. Ces échantillons peuvent par exemple,  provenir d’autres missions, réalisées dans des conditions similaires. Le candidat  indiquera les lieu, date et heure, hauteur de vol, GSD, etc.. Au moins un échantillon sera situé en zone urbaine

Il indiquera ses modalités de mise en œuvre, le nombre de jours nécessaires pour les prises de vue, le plan de vol envisagé et ses délais de livraison dans son planning prévisionnel.

### Caractéristiques

Les produits et documentations attendues dans le cadre de cette prestation seront fournis en application du décret 2006-272 du 3 mars 2006 dans le système RGF93 et en système altimétrique IGN 69 associés :

- D’une part à la projection Lambert 93.

- D’autre part à la projection Conique Conforme 48 (zone 7).

La chaîne de production sera assurée en RGF93.

Les prestations détaillées dans ce document devront présenter les caractéristiques en terme de précision spécifiées, conformément à l’arrêté du 16 septembre 2003 (journal officiel du 30 octobre 2003) portant sur les classes de précision applicables aux catégories de travaux topographiques réalisés par l’État, les collectivités locales et leurs établissements publics ou exécutés pour leur compte.

Par ailleurs, le prestataire s’engage à conserver les données acquises dans le cadre de cette mission pendant une durée de trois ans à partir de la date de réception définitive des orthophotographies. Sauf cas de force majeure, le prestataire est responsable de leur conservation pendant cette période. A tout moment, le maître d’ouvrage pourra demander la fourniture totale ou partielle de ces fichiers.

Le prestataire réalisera la prise de vue en mode numérique. Le prestataire fera son affaire de l’obtention des autorisations de survol.

Par ailleurs, il est précisé que, compte tenu de l’implantation de la défense nationale dans son périmètre, il a été entrepris une démarche auprès des autorités militaires dans le but de limiter les surfaces masquées, et notamment d’envisager une dégradation (floutage ou résolution 5m par exemple) plutôt qu’un masquage total.

### Conditions de la prise de vue

Les caractéristiques de la caméra et les paramètres du vol devront permettre la restitution d’images couleur de résolution de 20 cm. La prise de vues et le recouvrement devront être suffisants pour garantir la réalisation d’une orthophotographie et d'un modèle numérique de terrain dont les caractéristiques sont détaillées aux articles 5, 6 et 7 du présent CCTP.

Compte tenu des contraintes liées aux ombres portées ou à la végétation, les prises de vue devront être réalisées entre le 15 mai et le 30 Septembre 2010 avec une hauteur solaire supérieure ou égale à 45 degrés, dans des conditions optimales :

- exempt de nuage

- en minimisant les devers

- avec une radiométrie homogène

- avec une continuité face aux ruptures de pente

Dans le cadre du mémoire technique, le prestataire s’engage à fournir les jours et créneaux horaires correspondants à une hauteur solaire supérieure à 45°.

Un rapport d’activité sera fourni par le prestataire tous les 15 jours. L’aspect prioritaire des conditions météo étant rempli, le vol sera effectué en faisant apparaître le plus de zones possible à marée basse.

Après le 15 août, si les conditions météorologiques n’ont pas permis d’assurer la mission en totalité, les conditions  de la prise de vue pourront être négociées avec le maître d’ouvrage

A l’issue de la prise de vue et si les critères du présent CCTP sont respectés, dans un même délai de 5 jours, l’opérateur économique transmettra par courrier recommandé avec accusé de réception, un rapport comportant  les détails du vol (date, prises de vue effectuées, horaires de passage, territoires couverts, etc.).

### Livrables attendus

#### Un dossier de prises de vues

Afin d’être en possession de toutes les informations relatives à ces données, un dossier de prises de vues, destiné à être fourni aux services ou sous-traitants doit être livré en version numérique et papier. A aucun moment de la chaine de traitement il n’y aura compression des fichiers.Le prestataire s’engage à livrer tous les documents nécessaires au contrôle de la prise de vue aérienne.

Celui-ci comprendra :

- un rapport de vol, indiquant notamment les dates et heures des prises de vues, conditions météorologiques, angles solaires, la trajectographie, la radiométrie (quelques images), les éléments sur la présence de nuages, les éventuelles reprises de vol, les difficultés rencontrées,

- le certificat d’étalonnage de la caméra,

- les caractéristiques de la prise de vue.

#### Les Fichiers images de la prise de vue

Les images sont livrées au format TIFF vraie couleur (RVB) 24 bits, non compressé, non tuilé.

Elles devront pouvoir être exploitées par une station de restitution photogrammétrique.

Les fichiers sont à livrer sur un disque dur minimum USB2. Chaque dalle TIFF sera référencée sous un nom unique, composé de la façon suivante : BZH-56_AAAA_nnnn où :

- 56 désigne la mission Département 56

- AAAA est l’année de la prise de vue

- nnnn est un numéro d’ordre attribué séquentiellement

Le prestataire fournira un tableau (fichier .xls) permettant d’établir la correspondance entre les lignes de vol, les éventuelles reprises de vol, les noms des fichiers.

Occultation des zones militaires

Les zones militaires seront traitées par un effet à définir conjointement entre le maître d’ouvrage et le prestataire (floutage ou dégradation du pixel). Les contours de ces zones seront fournis au prestataire. Le prestataire s’engage à la stricte confidentialité sur le contenu et le contour de ces zones.

#### Géoréférencement des images (aérotriangulation)

Le titulaire fournira, dans les formats BINGO ou ORIMA, l'ensemble des fichiers nécessaires à l'exploitation des calculs d'aérotriangulations (caméra, trajectographie, coordonnées calculées de tous les points d'aérotriangulation, éléments d'orientation des modèles, etc).

Ce dossier comprenant notamment :

- le fichier informatique au format ASCII de la trajectographie par GPS,

- le fichier de positionnement et d'orientation des clichés,

- le fichier du plan de positionnement au sol des contours de clichés avec leur référence aux formats.shp(esri) et mif/mid (mapinfo).

#### Les clichés orientés

Ces clichés seront livrés d’après les clichés bruts, après aérotriangulation. Il est également demandé la livraison de ces clichés en IRC, à des fins éventuelles de création d’une orthophotographie infrarouge. Le prestataire propose une méthode adaptée pour l’aérotriangulation, l’identification et la mesure de points de liaison, et le logiciel utilisé.

Les images sont livrées au format TIFF vraie couleur (RVB) (24 bits), non compressées, non tuilées.

Les fichiers sont à livrer sur un disque dur à connectique minimum USB2. L'étiquetage de chaque disque dur indiquera la date de la PVA ainsi que les noms des fichiers contenus. Chaque dalle TIFF sera référencée sous un nom unique, composé de la façon suivante : BZH-56_AAAA_nnnn où :

- 56 désigne la mission Département 56

- AAAA est l’année de la prise de vue

- nnnn est un numéro d’ordre attribué séquentiellement

Le prestataire fournira un tableau (fichier .xls) permettant d’établir la correspondance entre les lignes de vol, les éventuelles reprises de vol, les noms des fichiers.

### Contrôles de recette des fichiers images de la prise de vues, des images orientées et de l’aérotriangulation

Le maître d’ouvrage effectuera les contrôles de recette suivants :

- Exhaustivité, conformité des livrables, lisibilité des supports

- Examen du rapport de vol

- Vérification par sondage des fichiers images (format, définition, absence de défaut, …)

- Vérification systématique du traitement des zones militaires

- Contrôle du dossier et du rapport de calcul d'aérotriangulation.

.

## Article 5 - Modèle Numérique de Terrain (MNT)

### Présentation de l’offre

Le mémoire technique décrira de manière détaillée la méthode de réalisation du MNT utilisée pour atteindre, sur l’ensemble de la zone à couvrir, le résultat attendu. Le candidat pourra proposer , en accompagnement de son offre, des échantillons de données similaires. Ces échantillons peuvent, par exemple, provenir, d’autres chantiers.

Il indiquera ses modalités de mise en œuvre et ses délais de livraison dans son planning prévisionnel.

### Caractéristiques

Il est demandé au prestataire de réaliser un modèle numérique de terrain, à partir des prises de vues qu’il aura réalisé.

Ce MNT sera utilisé par le maître d’ouvrage pour la mise à jour de ses données « Altimétrie » :

- des courbes de niveau (à équidistance minimale de 5 mètres) seront calculées après génération d’un réseau de triangles irréguliers (TIN), par triangulation de Delaunay

- Ces données sont utilisées pour le drapement d’images, la simulation de projet (implantation d’un bâtiment, déviation d’une route).

Le MNT sera utilisé par le prestataire pour réaliser l’orthophotographie spécifiée au paragraphe 2.4.

Le MNT décrira le niveau naturel sans les constructions. Le MNT demandé sera utilisé par le prestataire pour générer l'orthophotographie prévue à l’article 7.

Ses caractéristiques devront être suffisantes afin de mener à bien ces travaux.

Le modèle porte sur la même zone que l'orthophotographie à savoir environ 7400 km².

Deux MNT seront produits :

- un MNT n’incluant pas les ouvrages d’art aux endroits spécifiés dans un fichier vectoriel fourni par le maître d’ouvrage

- un MNT  avec les ouvrages d’art.

La classe de précision attendue devra être compatible avec ces utilisations, et ne pourra être inférieure à :

- Classe de précision altimétrique : 1m pour la zone urbaine et 2m pour les zones rurales découvertes et pouvant aller jusqu’à 3 à 4m pour les zones rurales couvertes ;

- Classe de précision planimétrique : 2,5m.

### Livrables attendus

#### Livraison des fichiers dans plusieurs formats.

Le prestataire livrera sur disque dur avec port minimum USB2, les fichiers suivants : au format ASCII avec un pas de 5m et 20m

Chaque fichier sera livré dans les projections Lambert93 et CC48 .

| Nom fichier | Pas | Format informatique |
| --- | --- | --- |
| MNT5m.txt | 5m | ASCII |
| MNT20m.txt | 20m | ASCII |

#### Fourniture d’échantillons

Le prestataire fournira un échantillon des fichiers en Lambert 93 pour chaque pas, pour une zone urbaine et une zone rurale.

### Contrôle de recette

Le pouvoir adjudicateur procèdera au contrôle systématique de 150 points au minimum en respectant un coefficient de sécurité de 2 et en utilisant le gabarit standard.

## Article 6 - Modèle Numérique d’Elevation (MNE)

Sur les zones fournies en orthophotographie vraie (zones urbaines), un Modèle numérique d’élévation sera fourni. Le prestataire fera une proposition de précision altimétrique.

### Livrables attendus

#### Livraison des fichiers dans plusieurs formats.

Le prestataire livrera sur disque dur avec port minimum USB2, les fichiers suivants : au format ASCII avec un pas de 5m et 20m

Chaque fichier sera livré dans les projections Lambert93 et CC48.

#### Fourniture d’échantillons

Le prestataire fournira un échantillon des fichiers en Lambert 93 pour une zone urbaine.

## Article 7 – Orthophotographie

### Présentation de l’offre

Dans son mémoire technique, le candidat décrira précisément les méthodes et moyens mis en œuvre pour atteindre le résultat attendu. Il détaillera les algorithmes utilisés pour chaque phase de réalisation.

Il pourra fournir des échantillons (en version numérique et tirages sur papier) d’orthophotographie de nature à permettre au Syndicat mixte d’apprécier la qualité du rendu…. Ces échantillons pourront par exemple provenir d’autres de ses chantiers, aux caractéristiques similaires (résolution, ortho vraie, …). Il en indiquera les conditions de réalisation (lieu, date et heure de prise de vue, etc.). Un échantillon sera situé en zone urbaine, à la limite d’au moins deux images. Un échantillon sera situé en zone naturelle, et fera apparaître un pont ou autre ouvrage en sursol.

Il indiquera ses modalités de mise en œuvre et ses délais de livraison dans son planning prévisionnel, en tenant compte de l’étape de mise au point de la radiométrie finale.

Le délai entre la fin de la prise de vue et la livraison de l’orthophotographie devra être précisé et ne saurait être supérieur au délai fixé dans l’offre du prestataire.

### Caractéristiques

#### La résolution

Il s’agit de réaliser une orthophotographie numérique couleur sur un espace d'environ 7 400 km².

Une livraison canal infrarouge sera proposée en option.

Sa résolution native sera de 20 centimètres.

La classe de précision planimétrique totale applicable pour les éléments au sol sera de 40 cm.

La réalisation de l'orthophotographie devra produire un résultat :

- exempt au maximum de toute lacune ou nuage,

- tendant à minimiser le phénomène des ombres portées et de dévers des bâtiments (30 % maximum en zone rurale et ortho vraie dans la zone dite « urbaine »). Le prestataire s’engage à privilégier au maximum l’exploitation du centre des photographies.

- préservant la continuité et l'intégrité, sans flou, cisaillement, coupure ni duplication, des bâtiments et des éléments tels que bords de chaussée, voies ferrées, quais…,

- présentant une couverture radiométriquement homogène sur l'ensemble de la zone.

Les effets de zone brillante (hot spot), de réflexion spéculaire, et de vignettage seront limités autant que possible.

Aucun traitement de compression ou de reprojection successive, risquant de dégrader la qualité finale, ne sera appliqué durant les phases de réalisation.

Afin de garantir une qualité optimum du produit livré, il est demandé que le prestataire indique dans le tableau joint en annexe :

- la résolution des prises de vue d’origine,

- si ces prises de vue font l’objet d’un ré échantillonnage.

#### Classes de précisions attendues

En application de l’arrêté du 16 septembre 2003 portant sur les classes de précision applicables aux catégories de travaux topographiques réalisés par l’Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou exécutés pour leur compte, la classe de précision totale planimétrique doit être de 40 cm et sera évaluée selon le modèle standard.

#### Zones militaires

L'orthophographie sera réalisée à partir des images avant traitement. Le traitement de masquage sera réalisé par le prestataire après accord du maître d’ouvrage.

Les zones concernées devront faire l’objet d’un traitement particulier (floutage ou dégradation en résolution) lors de la réalisation de l’orthophotographie. Le prestataire pourra proposer toute image aérienne ou satellitale de meilleure résolution possible. Les images utilisées ne devront pas réduire le droit général d’utilisation et/ou de diffusion de l’orthophotographie.

#### Mise au point du résultat final

Lors de la phase de rehaussement global, le prestataire soumettra plusieurs propositions de résultat final. Cette étape de mise au point sera à indiquer dans le planning prévisionnel. Il devra indiquer le ou les logiciels utilisés et les traitements mis en œuvre.

### Livrables attendus

#### Dalles d’orthophotographie

- Mosaïquage

Les orthophotographies seront mosaïquées et assemblées pour former un orthophotoplan continu et homogène permettant de couvrir l’ensemble de la zone couverte. Le découpage du mosaïquage sera fourni par le maître d’ouvrage au prestataire.

Ce mosaïquage sera accompagné :

- d’un tableau d’assemblage numérique, présentant les limites communales et le carroyage des dalles, et permettant ainsi de visualiser facilement l’emprise d’une dalle sur le territoire départemental,

- d’un graphe de mosaïquage au format SIG (SHP ou MIF-MID) présentant les lignes vecteur utilisées pour le raccord des orthophotographies.

A chaque contour de dalle sera associé le nom du fichier stockant l’image. Ces dalles seront codées selon le formalisme suivant :

BZH-DPT-AA-PROJ-XXXX-YYYY.EXTENSION

Où :

BZH		Préfixe fixe pour la Bretagne

DPT		Numéro du Département = 56 pour le Morbihan

AA	: 	Année de prise de vue

PROJ	Projection =	CC48	Zone conique conforme 48

L93	Lambert93

XXXX : 	Abscisse des coordonnées du pixel nord ouest de la dalle

YYYY  : 	Ordonnée des coordonnées du pixel nord ouest de la dalle

Les fichiers de géo référencement indiqueront les coordonnées du pixel nord ouest de l’image. Ils auront les mêmes règles de nommage.

- La correction radiométrique

Les corrections radiométriques permettent d’atténuer et de réduire, les anomalies de contraste et de couleur persistant au sein d’un même cliché aérien ainsi qu’entre les différentes photographies successives.

Les corrections radiométriques permettront ainsi d’obtenir une couverture homogène sur l’ensemble de la zone traitée ainsi qu’un bon rendu général des couleurs naturelles et des contrastes.

Les effets de vignettage (soit la perte de luminosité non homogène, principalement des angles) et de hotspot (soit la modification de la luminosité moyenne dans la direction du soleil) seront limités et ne dégraderont pas l’aspect général de l’orthophotographie

Aucun traitement de compression, risquant de dégrader la qualité finale, ne sera appliqué durant les phases de réalisation de l’orthophotographie.

Un soin particulier sera à apporter aux zones urbaines denses pour obtenir un maximum de lisibilité dans les ombres portées. Il veillera également à préserver la continuité et l’intégrité, sans flou, cisaillement, coupure ni duplication, des bâtiments.

- Le rendu colorimétrique

De même, l’opérateur économique veillera au rendu colorimétrique, c’est à dire à la fidélité des couleurs, à la fois dans les zones les plus sombres et les plus claires.

- Les corrections géométriques - ortho rectification

Les corrections géométriques visent à corriger les déformations des images aériennes liées à l’inclinaison de l’axe de la caméra et aux effets du relief.

Le programme de correction géométrique devra exploiter totalement la structure du MNT, afin de produire une orthophotographie visant à minimiser le phénomène des ombres portées et de dévers des bâtiments (utilisation des parties centrales des clichés ou redressement des bâtiments, superstructure …).

La réalisation de l’orthophotographie visera ainsi à apporter le minimum de gêne à la lisibilité des composants du domaine de voirie.

Le prestataire réalisera, à sa charge, les travaux de levé qui pourraient s’avérer nécessaires pour réaliser ce travail.

Le prestataire pourra proposer des échantillons de données similaires en provenance, par exemple, d’autres chantiers

- Le format de livraison, la taille des dalles et le support de livraison

Les fichiers seront livrés sur disque dur avec minimum port USB2 :

- dans le format image compressé ECW

- au format TIFF (Tagged Image File Format, 24bit rvb, non compressé) accompagnés des fichiers texte de géo référencement, dans les projections L93 et CC48 permettant notamment l’exploitation par les logiciels SIG :

  - GéoConcept,

  - Mapinfo,

  - ARCGis.

Compte tenu de la livraison en trois formats informatiques distincts, le candidat devra :

- livrer l’orthophotoplan au format TIFF sous forme de dalles d’un 1 Km de côté,

- effectuer la livraison des fichiers images compressées sous la forme de :

  - de dalles de 1 Km de côté,

  - d’une unique dalle départementale.

Le tableau ci-dessous récapitule ces éléments :

|  | Taille du pixel | Format informatique | Taille des dalles |
| --- | --- | --- | --- |
| Orthophotoplan | 20cm | TIFF non compressé | 1Km x 1Km |
| Orthophotoplan | 20cm | ECW | 1Km x1Km |
| Orthophotoplan | 20cm | ECW | 1 Dalle départementale |

Le candidat est invité à faire des remarques éventuelles (issues de son expérience) afin d’optimiser la taille des dalles du format d’image compressé par rapport au taux de compression mis en œuvre et à la facilité d’usage et de visualisation.

Le titulaire conservera les fichiers originaux issus de la prise de vue pendant un délai de trois ans à partir de la réception définitive des orthophotographies. Sauf cas de force majeure, l’opérateur économique est responsable de leur conservation pendant cette période. A tout moment, le maître d’ouvrage pourra demander la fourniture totale ou partielle de ces fichiers.

#### Rapport de traitement des images

Le prestataire fournira un rapport décrivant les différents prétraitements (de bas niveau) et traitements (radiométriques, géométriques, de conversion, de changements de coordonnées, etc.…) appliqués sur les images, depuis leur acquisition (images brutes) jusqu’à la livraison des fichiers d’orthophotographie.

Ce rapport est destiné à être fourni au maître d’ouvrage, en accompagnement des données, de travaux de photo-interprétation ou de télédétection.

Ce rapport sera à livrer en version numérique et papier.

#### Fourniture d’échantillons

Dans les délais fixés dans l’offre du prestataire suite à la période de prise de vue, il fournira un échantillon du résultat ; cet échantillon comportera quelques fichiers répartis sur le territoire (de 10 à 15km²), dont certains seront contigus et répartis à la fois sur la zone urbaine et rurale, ainsi qu’en bordure littoral. La fourniture de l’échantillon sera intégrée dans la prestation. Le prestataire fournira, dans l’échantillon, la couche d’information des polygones décrivant les limites de mosaïquage.

Cet échantillon servira à plusieurs fins :

- Vérifier et valider l’adéquation du produit orthophotographie et du MNT,

- Vérifier et valider les caractéristiques du produit : formats, géo référencement,

- Vérifier et valider les qualités géométriques et radiométriques du produit.

Le maître d’ouvrage disposera d’un délai d’un mois pour :

- Soit valider l’échantillon

- Soit informer le prestataire des modifications à apporter de façon à respecter les prescriptions techniques du présent cahier des charges. Ces modifications ne pourront pas entraîner une révision du montant du marché. Le prestataire livrera, dans un délai maximal de 15 jours à compter de la date d’information par le maître d’ouvrage, une nouvelle version de l’échantillon.

Si le maître d’ouvrage dépasse ce délai d’un mois, les jours de retard ainsi pris ne pourront être imputés au prestataire.

### Contrôle de recette

Le Maître d’ouvrage procédera aux contrôles de recette suivants, en application de l’arrêté du 16 septembre 2003 portant sur les classes de précision applicables aux catégories de travaux topographiques réalisés par l'Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics ou exécutés pour leur compte :

- Conformité des livrables : vérification de l'exhaustivité des fichiers livrés, du respect des règles de nommage ;

- Examen du rapport de traitement des images ;

- Vérification des fichiers de géoréférencement : le catalogue issu de la lecture de ces fichiers devra présenter les coordonnées X mini et maxi, Y mini et maxi attendues pour chaque dalle ;

Qualité géométrique :

Le groupement orthophoto procèdera au contrôle systématique de 150 points au minimum, en utilisant un coefficient de sécurité de 2 et en appliquant le gabarit standard,

Une attention particulière sera portée aux objets du domaine de voirie, des espaces publics et des ouvrages d'art, berges, murs de soutènement. Signalisation horizontale.

Qualité du redressement. (art.8.3 de l’arrêté) :

Le taux de dévers maximum sera conforme au 2.4 ; 30 % maximum ;

Qualité de la radiométrie (art. 8.4 de l’arrêté) :

Pour ce faire seront utilisés les fichiers orientés non assemblés. Mais traités radiométriquement, sur quatre zones de test à déterminer.

Dans chaque zone sera vérifiée la différence de valeur radiométrique par canal de pixels des recouvrements qui ne pourront excéder 15% de la radiométrie maximale de ce type de pixel.

Enfin le contrôle global consistera à vérifier la qualité visuelle et l'homogénéité de la radiométrie sur l'ensemble de la zone couverte.

Qualité du mosaïquage (art 8.5 de l’arrêté) :

- des contrôles visuels seront faits sur la pertinence du choix de la ligne de mosaïquage,

- des contrôles par sondage seront effectués sur des objets linéaires aisément identifiables, traversant la ligne de jonction entre deux images consécutives, par mesure des distances entre les points en bordure d'une des images et les mêmes points tels qu'ils seraient représentés dans l'image voisine si elle était prolongée jusque là, avec une tolérance 5 pixels.

## Article 8 - Licences et droits d’usage

Se référer au CCAP.

# CHAPITRE III - MISE EN ŒUVRE DE LA PRESTATION

## Article 9 - Calendrier du projet

Le prestataire fournira un planning détaillé du projet, ainsi que le détail des moyens mis en œuvre.

## Article 10 - Suivi du dossier

### Méthodologie

Le candidat formalisera, dans une note méthodologique, l’organisation qu’il propose pour assurer la qualité de la prestation. S’il dispose d’un Plan d’Assurance Qualité, il pourra le proposer.

Dans les deux cas, le document devra faire apparaître au minimum les points suivants :

- Le nom, le profil et la qualification (titres d'études et/ou expérience professionnelle) des responsables et des exécutants de la prestation (curriculum vitae nominatifs)

- Le nombre de séances de travail conjointes avec le maître d’ouvrage que le prestataire estime nécessaire, ainsi que leur modalité (réunion dans les locaux du prestataire ou du maître d’ouvrage, conférence téléphonique, visio conférences  …)

- La description des contrôles qualité prévus, à chaque étape de la réalisation de la prestation, et les intervenants concernés

- Les supports et circuits de communication entre le prestataire et le maître d’ouvrage

- Les modalités de prise en compte, de traitement et de suivi des livraisons non-conformes, ainsi que les modalités de reprise et de re-livraison

Pour faciliter les échanges de documents et les re-livraisons ponctuelles de données, le prestataire mettra à disposition une zone de téléchargement sécurisée et accessible depuis Internet. Cette zone de téléchargement devra être utilisable via les protocoles standards (ftp, http ou https) et offrir une bande passante suffisante pour permettre les téléchargements dans des délais compatibles avec l'utilisation qui est demandée. Le candidat précisera son offre sur ce point dans la note méthodologique.

Cette note méthodologique constitue un élément de jugement de la valeur technique de l’offre

### Le conducteur des opérations et le référent unique du maître d’ouvrage

En tant que représentant de ses membres, le syndicat mixte Mégalis:

- assure la Maîtrise d'Ouvrage sur l'opération,

- signe et notifie le marché,

- assure, en partenariat avec les partenaires associés, le suivi de l’opération,

- assure l’interface avec l’opérateur économique,

- procède aux règlements des travaux après validation.

- désigne un référent unique

- désigne des référents techniques

### Le référent unique désigné par l’opérateur économique

Pour la bonne conduite du dossier et afin d'assurer le maximum d'efficacité, le titulaire désignera dès le début de l'opération un interlocuteur unique au sein de sa structure (profil de chef de Projet) qui sera chargé du suivi, des contacts techniques et des relations avec le Maître d’ouvrage.

Cette personne devra disposer de sérieuses compétences :

- dans la réalisation d’opérations similaires,

- techniques,

- de management (respect des délais notamment),

- d’écoute et de résolution des éventuels problèmes rencontrés.

### Les réunions avec l’opérateur économique

Afin d’initier ce projet, une réunion de lancement entre le ou les opérateurs économiques et les représentants du Maître d’ouvrage devra se tenir au siège de Mégalis à Rennes.

Cette réunion de lancement aura pour objectifs :

- une première prise de contact entre tous les acteurs de ce dossier,

- la délivrance éventuelle des données nécessaires,

- la définition concrète des éléments de réalisation du marché.

Ensuite, afin de garantir une efficience maximale, les éventuels problèmes rencontrés seront traités soit par téléphone, soit par courrier électronique, soit par télécopie. Les décisions prises par téléphone seront confirmées soit par courrier électronique, soit par télécopie afin que chaque partie puisse garder trace des relations établies.

# ANNEXES

## Annexe 1 : Descriptif de l’offre – A compléter par le titulaire

Le candidat est invité à compléter toutes les cases et à préciser « néant » le cas échéant.

- ELEMENTS TECHNIQUES DE L’OFFRE

| Caractéristiques de la prise de vue |
| --- |
| Altitude de prises de vue |  |
| Echelle des prises de vue |  |
| Résolution au sol |  |
| Type de caméra utilisée (marque, focales, compensation de filé ou non, etc.) |  |
| Echelle des prises de vue |  |
| Types de canaux fournis |  |
| Avion loué ou en pleine propriété |  |
| Terrain de décollage (si connu) |  |
| Conditions de la prise de vue |
| Taux de nébulosité autorisé dans le processus de contrôle qualité (à préciser également sous forme de surface maximale autorisée en Km²) |  |
| Taux de devers |  |
| Caractéristiques de l’orthophotographie |
| Résolution native |  |
| Précision planimétrique des orthophotoplans |  |
| Processus de remise en géométrie |  |
| Processus de création de l’orthophotoplan réalisé en interne ou sous-traité |  |
| Modalités de contrôle de la qualité de l’orthophotoplan (résolution, précisons, etc.) : contrôles terrains, contrôles informatiques, etc. |  |
| Taux de compression du format d’image compressé proposé en standard en ECW ; |  |
| Autres formats de livraison proposés (par exemple JPEG 2000, etc.) |  |
| Autres éléments mis à disposition gratuitement dans le cadre de la prestation (modèle de poster, outil numérique de recherche des dalles, fichiers SIG de visualisation des dalles, livraison de fichiers communaux, etc.) |  |
| Travaux levés de terrain envisagé |  |
| Caractéristiques du MNT |
| Mode de création du MNT et outils utilisés |  |
| Modalités de contrôle de la qualité du MNT (résolution, précisions, etc.) : contrôles terrains, contrôles informatiques, etc. |  |
| Produits complémentaires proposés (Redressement des bâtiments, courbes de niveau, etc.) |  |
| Eléments méthodologiques pour la création du MNT avec ouvrages d’art |  |
| Eléments méthodologiques pour la création du MNT sans ouvrage d’art |  |
| Caractéristiques du MNE (zone urbaine) |
| Précision altimétrique |  |
| Précision planimétrique |  |
| Pas |  |
| Mode de création et outils utilisés |  |
| Modalités de contrôle de la qualité du MNT (résolution, précisions, etc.) : contrôles terrains, contrôles informatiques, etc. |  |

- PRIX

|  | Prix HT | PRIX TTC |
| --- | --- | --- |
| Prise de Vues aériennes |  |  |
| MNT |  |  |
| Ortho |  |  |
| TOTAL |  |  |

- PLANNING PREVISIONNEL ET DELAIS D’EXECUTION

| Temps nécessaire aux prises de vue départementale (exprimé en jours ouvrés) |  |
| --- | --- |
| Délai entre la fin de réalisation de la PVA et la livraison des livrables PVA (exprimé en jours ouvrés) |  |
| Délai entre validation des livrables PVA et livraison de l’échantillon (exprimé en jours ouvrés) |  |
| Délai entre la validation des échantillons et la livraison finale (exprimé en jours ouvrés) |  |
| Délai global entre le début de la PVA et la livraison finale ( en jours ouvrés, hors délais des contrôles du Maître d’ouvrage) |  |

NB : La valeur technique de la proposition de l’opérateur économique sera appréciée en fonction des réponses apportées au questionnaire et du contenu mémoire technique .

## Annexe 2 : Liste des données susceptibles d’être mises à disposition du soumissionnaire

| Nature | Support | Format | Observations | Emprise territoriale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Orthophoto général et par commune, 20 cm : précision 50cm | Fichiers dalles Assemblées | Ecw, Géotiff | Sources : 7 et 8 juin 2005 | SCOT du pays de Lorient |
| MNT 1m 2005 |  | ASCII | 45 blocs 40Go. Sources Istar | SCOT du pays de Lorient |
| MNE 80cm sur 20 km² 2005 |  | ASCII | Sources Istar | SCOT du pays de Lorient |
| Vecteurs photogrammétriques 2005 |  | DGN | Sources Istar | SCOT du pays de Lorient |
| Plans topographiques 2010 |  | DGN | Sources Géomètre expert | Cap l’Orient agglomération |
| BD TOPO |  | SHAPE | Sources :IGN. Contour des communes | Département |
| SCAN25 |  | TIF/ECW | Mise à jour octobre 2009 | Département |
| BDCARTO |  | SHAPE | Mise à jour novembre 2009 | Région |
| BD TOPO |  | GRID .asc | MNT | Département |
| Contours des buffers terrestre (500m) et littoral (1000 m environ) |  | SHP | Sources BDCarto | Département |
| Contours des zones urbaines, rurales et militaires |  | SHP | Sources agglomération de Lorient et Vannes | Département |
| Cadastre |  | MIF/MID | Sources DGFip | Département |