Représentation parcellaire cadastrale unique

Phase d’évaluation

Sommaire

1	Contrôles géométriques		2

1.1	Continuité sur l'ensemble du territoire	2

1.2	Exactitude de positionnement	2

1.2.1	Le semis de points	3

1.2.2	Les résultats	4

1.2.3	Analyse des résultats	6

1.3	Contenances parcellaires	7

1.3.1	Echantillon 1 : 6244 parcelles arpentées	8

1.3.2	Echantillon 2 : 33170 parcelles dont écart entre surface PCI vecteur et contenance MAJIC est inférieur à 1%	10

2	Contenu		12

3	Evaluation des coûts		13

3.1	Production expérimentale RPCU IGN	13

3.2	Production expérimentale RPCU DGFiP	14

4	Annexes		15

4.1	Ecart moyen de positionnement par département et type de plans	15

4.2	Classes de précision par département et type de plan	17

# Contrôles géométriques

## Continuité sur l'ensemble du territoire

La représentation parcellaire cadastrale unique doit satisfaire le principe suivant :

“une continuité sur l'ensemble du territoire national des limites des parcelles cadastrales, des feuilles cadastrales et des limites de communes en conformité avec la réalité du terrain et les actes réglementaires”.

Les méthodes de confection des produits expérimentaux de l'IGN et de la DGFiP ont atteint cet objectif pour la grande majorité des limites.

Cependant, la continuité n'a pas pu être atteinte totalement dans certains cas.

Dans le scénario DGFiP des modifications à apporter au plan cadastral qui auraient nécessité des travaux de terrain (déplacements hors tolérance) n'ont pas été réalisées dans le cadre de l'expérimentation (difficultés d'accès, parcellaire non visible, zones à faible enjeu au regard du coût des travaux). Les limites ont alors été laissées en l'état (sauf les départements 44 et 83), mais une estimation théorique du coût des travaux a néanmoins été réalisée. Au final, sur l’ensemble des 475 feuilles du périmètre de l’expérimentation, 82,3 % des discontinuités ont été traitées par des travaux de bureau et 5,1 % par des travaux de terrain (38 km sur les 129 km de discontinuités hors tolérance ont été traitées sur le terrain).

Dans le scénario IGN, les limites dites "indécises", correspondant à des incohérences détectées par l’opérateur avec les couches du RGE ou entre sections, représentent 4 % des discontinuités totales sur les zones expérimentales. Pour ces limites, le raccordement a été forcé mais la continuité apparente du produit RPCU nécessiterait des travaux complémentaires de la DGFiP (travaux de bureau ou de terrain) pour corriger ces discordances et réduire localement les indécisions.

Enfin, les deux produits ont pu présenter ponctuellement des défauts de continuité dus à des bogues à expertiser au cas par cas.

## Exactitude de positionnement

La représentation parcellaire cadastrale unique doit satisfaire le principe suivant :

« le niveau d’exactitude visé est au moins celui du RGE ou du plan cadastral, et donc meilleur en zone urbaine qu’en zone rurale ».

L'arrêté du 16 septembre 2003 a été retenu comme référence de l’évaluation de l’exactitude de positionnement. Les contraintes de précision des points caractéristiques ont été relâchées puisque la production RPCU n’est pas une opération de constitution de plans neufs. Les classes et écarts moyens retenus sont :

| Échelle de confection du plan d'origine | Classe de précision totale supposée (cm) | Écart moyen en position supposé (cm) |
| --- | --- | --- |
| 1/500 | 10 | 15 |
| 1/625, 1/1000, 1/1250 et 1/2000 | 20 | 30 |
| 1/2000 | 40 | 60 |
| (issu d’AFAF antérieur à 2003) |  |  |
| 1/2500 | 50 | 75 |
| 1/4000 | 100 | 150 |

Afin de s'assurer de la conformité à la définition initiale de la RPCU, il a semblé opportun de compléter l’étude sur l’exactitude de positionnement des deux produits objets des expérimentations en ajoutant la référence au produit PCI vecteur ayant servi de base à la production expérimentale.

Par ailleurs, cette donnée permet de quantifier l'amélioration apportée par la RPCU en matière de précision.

### Le semis de points

La constitution des semis a été ramenée à dix points par section (au lieu des 40 prévus initialement). Les semis ont été constitués par les DDFiP, puis validés par l’IGN.

Selon la zone, différentes références terrain ont été utilisées pour la constitution des semis :

- semis de points terrain levés par GPS : départements de la Charente-Maritime (17), de la Loire-Atlantique (44) et de l'Ille-et-Vilaine (35) pour les plans réguliers à l'échelle du 1/1000ème ;

- semis de points terrain par restitution photogrammétrique : département d’Ille-et-Vilaine (35) ;

- semis de points saisis sur orthophotographie de partenaires et complétés : département du Var (83), utilisation de l’orthophotographie de TPM, complétée par des points GPS ;

- semis de points terrain saisis sur orthophotographies haute résolution et haute précision (orthophotographies produites à l'aide d'un modèle numérique de terrain obtenu par lever LIDAR) produites spécifiquement par l’IGN : départements de la Manche (50), des Hautes-Pyrénées (65) et des Alpes-Maritimes (06).

### Les résultats

Résultats sur les écarts moyens en position

Les résultats en écart moyen en position, département par département, sont présentés en annexe.

Résultats sur les classes de précision totale

| Qualité et échelle de confection d'origine | Nombre de plans | Nombre de points de contrôle | Classe de précision totale supposée (cm) | Classe de précision totale RPCU DGFIP (en cm) | Classe de précision totale RPCU IGN (en cm) | Classe de précision totale PCI initial (en cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plans réguliers 1/500 * | 2 | 20 | 15 | 22 | 29 | 32 |
| Plans réguliers 1/1000 et 1/2000 et plans remembrés avant 2003 | 217 | 2170 | 20 | 70 | 77 | 73 |
| Dont plans réguliers au 1/1000 | 90 | 889 | 20 | 51 | 55 | 49 |
| Dont plans réguliers au 1/2000 | 120 | 1214 | 20 | 83 | 91 | 89 |
| Dont plans remembrés avant 1980 | 7 | 67 | 40 | 78 | 107 | 89 |
| Plans non réguliers 1/2500 et supérieur | 201 | 2157 | 50 | 164 | 233 | 317 |
| Plans non réguliers 1/4000 et inférieur | 8 | 47 | 100 | 336 | 620 | 652 |
| *Un plan P3 à 12 cm et un P4 à 52 cm |
| Plans non évalués : 49 |
| Plans regroupés : 29 |

Les résultats en classe de précision, département par département, sont présentés en annexe.

L'ensemble des résultats bruts (écarts moyens en position et classes de précision par feuille de plan, commune et département) est disponible sur le serveur ftp de l'IGN dans le répertoire CCT.

### Analyse des résultats

Les classes de précision attendues en référence aux critères pour les levers neufs ne sont pratiquement jamais atteintes. La production RPCU ne concerne pas de nouveaux levers terrain et la donnée de base est le PCI vecteur dont les qualités de levers sont hétérogènes et au départ hors de ces classes.

On s’attachera donc pour cette analyse à établir si l’exactitude de positionnement est améliorée dans la RPCU par rapport au plan initial.

Des tableaux et graphiques précédents (et annexe), l’analyse peut être faite par type de plans :

- plans non réguliers : l'amélioration du positionnement est la plus importante. Lorsque leur géoréférencement est repris, la plupart des plans voient leur classe de précision améliorée significativement par rapport à la donnée de départ. La DGFiP ayant repris plus fréquemment le géoréférencement des plans, l'amélioration est plus marquée pour la RPCU DGFiP ;

- plans réguliers : dans la majorité des cas, l’exactitude de positionnement a peu varié par rapport au PCI vecteur dans le scénario IGN et a été légèrement améliorée dans le scenario DGFiP. Dans quelques cas, une petite dégradation a été observée dans les deux scenarii de construction de la RPCU.

Les meilleurs résultats obtenus par la RPCU DGFiP s'expliquent par la différence de précision des points d’appui utilisés pour les reprises de géoréférencement dans les deux scénarios, à savoir un semis de points terrain levés par GPS ou des pointés issus d'orthophotographies de précision pour la RPCU DGFiP,  le réseau routier de la BDTopo® pour la RPCU IGN, ainsi que par la reprise plus fréquente du géoréférencement par la DGFiP.

Focus sur les principes du géoréférencement :

Scénario IGN :

Dans le scénario IGN, la remise en géométrie est appliquée globalement à la commune, sans distinction des échelles et de laqualité des feuilles cadastrales, ainsi les plans réguliers sont également impactés de manière toutefois plus légère que les plans non réguliers : ce principe est un choix qui date de la constitution de la BDParcellaire : en effet, la donnée de départ étant le PCI vecteur, celui-ci est livré de manière générale avec des raccords assurés à l'intérieur de chaque commune : ces raccords ont été assurés lors de la numérisation du plan cadastral, et en principe dans le respect des tolérances linéaires et surfaciques de la DGFiP. C’est pourquoi l’IGN, dans son processus, a fait le choix de préserver les raccords et la reprise de géoréférencement a été effectuée de manière globale.

Pour la RPCU, l’IGN n’avait aucune raison de remettre en cause ce principe. Cependant, l’application de son scénario par la DGFiP et les observations faites lors des réunions des comités locaux d'expérimentation et du comité de coordination technique, ont amené la DGFiP à remettre en cause ces raccords, et à les "casser" afin de reprendre séparément le géoréférencement des feuilles. C’est une évolution que l'IGN peut appliquer dans son scénario (sans modification des outils) en traitant séparément les groupes de feuilles sur une commune, afin de préserver la géométrie des plans réguliers lors des reprises de géoréférencement des plans non réguliers.

Scénario DGFiP :

La DGFiP a commencé les travaux de géoréférencement par une analyse de l'état du PCI initial (géoréférencement, état des raccords, origine et confection des plans). Lorsque l'analyse a montré une amélioration possible, le géoréférencement a été repris. Eventuellement, des blocs de feuilles homogènes ont été constitués. Globalement, la reprise du géoréférencement a été systématique sur les plans non réguliers, et au cas par cas pour les plans réguliers.

Cette reprise du géoréférencement a eu pour effet de rapprocher les plans de la réalité du terrain, mais a aussi créé dans certains cas de nouvelles discontinuités entre feuilles et a généré des parcelles hors tolérances à travailler sur le terrain.

Au final, après traitement des discontinuités et des parcelles hors tolérances, on constate que la précision des plans est très souvent améliorée dans le scénario DGFiP.

## Contenances parcellaires

L’évaluation des contenances parcellaires a été menée sur deux échantillons :

- Echantillon 1 : les 6244 parcelles des zones expérimentales ayant fait l’objet d’un arpentage ;

- Echantillon 2 : en complément, les 33170 parcelles de la zone expérimentale pour lesquelles la surface mesurée sur le plan cadastral origine (PCI vecteur) diffère de moins de 1 % de la contenance indiquée dans le fichier MAJIC.

Les échantillons ont été extraits par la DGFiP qui a également effectué le calcul de la tolérance à appliquer. Les surfaces de la RPCU IGN ont été extraites par l’IGN et fournies à la DGFiP

Pour assurer la cohérence entre les données à comparer et afin de minimiser les altérations dues à la projection, les surfaces des parcelles dans les deux produits RPCU ont été extraites des données exprimées en conique conforme 9 zones (une étude de la DGFiP sur le département des Alpes-Maritimes sur 965 parcelles a montré que la variation maximale était de 1,02 % et que pour 450 parcelles cette variation était nulle).

L’évaluation consiste à mesurer la variation surfacique des parcelles dans les produits RPCU par rapport à la contenance de référence (MAJIC arpenté ou écart inférieur à 1 %). La variation obtenue est comparée à la tolérance relative aux mesures de surfaces sur plans (cette valeur de tolérance est propre à chaque parcelle puisqu’elle dépend à la fois de l’échelle de confection du plan et de la surface de la parcelle). Elle est calculée selon la formule suivante (extraite du document DGFiP BOI-ANNX-000399-20121119) :

| où | T est exprimé en m², pour les plans réguliers, pour les plans non réguliers, S est la superficie de la partie modifiée, n est le nombre de parcelles nouvelles formées au sein de la partie modifiée, B est un coefficient fonction de l'échelle du plan : , où E est le dénominateur de l'échelle, soit 500, 1 000, 1 250, 2 000, 2 500,… |
| --- | --- |

### Echantillon 1 : 6244 parcelles arpentées

Résultats globaux

| Echantillon 1 : 6244 parcelles arpentées |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dép | Nb total parcelles échantillon | RPCU_IGN : Nb parcelles dans tolérances | % parcelles RPCU_IGN dans tolérances | RPCU_DGFiP : Nb parcelles dans tolérances | % parcelles RPCU_DGFiP dans tolérances | Nb parcelles communes dans tolérances | % parcelles communes dans tolérances | PCI Vecteur : Nb parcelles dans tolérances | % parcelles PCI vecteur dans tolérances |
| 06 | 473 | 351 | 74.2% | 344 | 72.7% | 333 | 70.4% | 347 | 73.4% |
| 17 | 787 | 698 | 88.7% | 712 | 90.5% | 697 | 88.6% | 710 | 90.2% |
| 35 | 389 | 340 | 87.4% | 343 | 88.2% | 338 | 88.5% | 338 | 86.9% |
| 44 | 286 | 267 | 93.4% | 270 | 94.4% | 265 | 94.3% | 270 | 94.4% |
| 50 | 152 | 119 | 78.3% | 123 | 80.9% | 117 | 77.0% | 117 | 77.0% |
| 65 | 509 | 380 | 74.7% | 383 | 75.2% | 371 | 72.9% | 380 | 74.7% |
| 83 | 3648 | 3078 | 84.4% | 3078 | 84.4% | 3056 | 83.8% | 3078 | 84.4% |
| Total | 6244 | 5233 | 83.8% | 5253 | 84.1% | 5177 | 82.9% | 5240 | 83.9% |

| Dép |  | RPCU DGFiP |
| --- | --- | --- |
|  |  | dans Tol | hors Tol |
| 06 | RPCU IGN | dans Tol | 333 | 18 |
|  |  | hors Tol | 11 | 111 |
| 17 |  | dans Tol | 697 | 1 |
|  |  | hors Tol | 15 | 74 |
| 35 |  | dans Tol | 338 | 2 |
|  |  | hors Tol | 5 | 44 |
| 44 |  | dans Tol | 265 | 2 |
|  |  | hors Tol | 5 | 14 |
| 50 |  | dans Tol | 117 | 2 |
|  |  | hors Tol | 6 | 27 |
| 65 |  | dans Tol | 371 | 9 |
|  |  | hors Tol | 12 | 117 |
| 83 |  | dans Tol | 3056 | 22 |
|  |  | hors Tol | 22 | 547 |
| Total |  | dans Tol | 5177 | 56 |
|  |  | hors Tol | 76 | 934 |

Parcelles hors tolérances

|  |  | RPCU DGFiP HT | RPCU IGN HT | Nb Total parcelles dep |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | Nb | 129 | 122 | 473 |
|  | % | 27.27% | 25.79% |  |
| 17 | Nb | 75 | 89 | 787 |
|  | % | 9.53% | 11.31% |  |
| 35 | Nb | 46 | 49 | 389 |
|  | % | 11.83% | 12.60% |  |
| 44 | Nb | 16 | 19 | 286 |
|  | % | 5.59% | 6.64% |  |
| 50 | Nb | 29 | 33 | 152 |
|  | % | 19.08% | 21.71% |  |
| 65 | Nb | 126 | 129 | 509 |
|  | % | 24.75% | 25.34% |  |
| 83 | Nb | 569 | 569 | 3648 |
|  | % | 15.60% | 15.60% |  |
| Total | Nb | 991 | 1010 | 6244 |
|  | % | 15.87% | 16.18% |  |

Les différents tableaux et graphiques représentant les variations surfaciques, les écarts à la tolérance, sont disponibles dans un fichier excel dédié dans le répertoire CCT du ftp de l'IGN.

Analyse

Un premier constat est que les résultats sont très proches entre les deux produits RPCU. L’influence sur les surfaces des modifications géométriques apportées dans les deux productions est voisine.

Ces résultats sont également très proches du constat fait sur les mêmes parcelles dans le produit origine PCI vecteur. Les modifications géométriques apportées dans les deux productions ont eu une influence assez faible sur l’évolution par rapport au PCI vecteur.

Les deux productions expérimentales n’ont pas permis, dans les deux représentations résultantes du parcellaire, de se rapprocher de la surface réelle des parcelles (arpentage). On reste ainsi à environ 84 % de parcelles dans les tolérances et 16 % hors tolérances.

Un certain nombre de parcelles (hors tolérance pour les deux RPCU, hors tolérance pour une RPCU et dans la tolérance pour l’autre) ont fait l’objet d’une étude détaillée. Celle-ci met en évidence la déformation de parcelles aux configurations particulières (longues bandes) et des défauts ponctuels dans la contenance cadastrale enregistrée dans MAJIC.

### Echantillon 2 : 33170 parcelles dont écart entre surface PCI vecteur et contenance MAJIC est inférieur à 1%

Résultats globaux

| Echantillon 2 : 33170 parcelles |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Département | Nb total parcelles échantillon | RPCU_IGN : Nb parcelles dans tolérances | % parcelles RPCU_IGN dans tolérances | RPCU_DGFiP : Nb parcelles dans tolérances | % parcelles RPCU_DGFiP dans tolérances | Nb parcelles communes dans tolérances | % parcelles communes dans tolérances |
| 06 | 4325 | 4220 | 97.6% | 4228 | 97.8% | 4130 | 95.5% |
| 17 | 10414 | 10274 | 98.7% | 10353 | 99.4% | 10242 | 98.3% |
| 35 | 4875 | 4862 | 99.7% | 4865 | 99.8% | 4857 | 99.6% |
| 44 | 1623 | 1546 | 95.3% | 1589 | 97.9% | 1520 | 94.1% |
| 50 | 2418 | 2362 | 97.7% | 2392 | 98.9% | 2350 | 97.2% |
| 65 | 2963 | 2871 | 96.9% | 2915 | 98.4% | 2837 | 95.7% |
| 83 | 6552 | 6524 | 99.6% | 6538 | 99.8% | 6517 | 99.5% |
| Total | 33170 | 32659 | 98.5% | 32880 | 99.1% | 32453 | 97.8% |

| Dép |  | RPCU DGFiP |
| --- | --- | --- |
|  |  | dans Tol | hors Tol |
| 06 | RPCU IGN | dans Tol | 4130 | 90 |
|  |  | hors Tol | 98 | 7 |
| 17 |  | dans Tol | 10242 | 32 |
|  |  | hors Tol | 111 | 29 |
| 35 |  | dans Tol | 4857 | 5 |
|  |  | hors Tol | 8 | 5 |
| 44 |  | dans Tol | 1520 | 26 |
|  |  | hors Tol | 69 | 8 |
| 50 |  | dans Tol | 2350 | 12 |
|  |  | hors Tol | 42 | 14 |
| 65 |  | dans Tol | 2837 | 34 |
|  |  | hors Tol | 78 | 14 |
| 83 |  | dans Tol | 6517 | 7 |
|  |  | hors Tol | 21 | 7 |
| Total |  | dans Tol | 32453 | 206 |
|  |  | hors Tol | 427 | 84 |

Parcelles hors tolérances

|  |  | RPCU DGFiP HT | RPCU IGN HT | Nb parcelles Total Dep |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | Nb | 97 | 105 | 4325 |
|  | % | 2.24% | 2.43% |  |
| 17 | Nb | 61 | 140 | 10414 |
|  | % | 0.59% | 1.34% |  |
| 35 | Nb | 10 | 13 | 4875 |
|  | % | 0.21% | 0.27% |  |
| 44 | Nb | 34 | 77 | 1623 |
|  | % | 2.09% | 4.74% |  |
| 50 | Nb | 26 | 56 | 2418 |
|  | % | 1.08% | 2.32% |  |
| 65 | Nb | 48 | 92 | 2963 |
|  | % | 1.62% | 3.10% |  |
| 83 | Nb | 14 | 28 | 6552 |
|  | % | 0.21% | 0.43% |  |
| Total | Nb | 290 | 511 | 33170 |
|  | % | 0.87% | 1.54% |  |

Les différents tableaux et graphiques représentant les variations surfaciques, les écarts à la tolérance, sont disponibles dans un fichier excel dédié dans le répertoire CCT du ftp de l'IGN.

Analyse

Sur ce deuxième échantillon, les deux produits RPCU enregistrent des résultats identiques. C'est ainsi que plus de 98% des parcelles des deux produits RPCU sont dans les tolérances. Ce résultat est cependant attendu : les scénarios déforment peu les parcelles et l'échantillon 2 a été constitué par des parcelles dont la contenance MAJIC est proche de la surface au plan. Les parcelles de cet échantillon 2 sont donc des parcelles qui ont  initialement un très faible écart entre MAJIC et PCI (moins de 1 %). La modification par les scénarios RPCU est aussi très faible. Les seules parcelles de cet échantillon 2 étant hors tolérance sont donc des parcelles pour lesquelles la variation permise par la tolérance est également très faible (inférieure à 1 %).

Ce bilan, ramené au fait que la surface de référence n’est pas une surface issue d’un arpentage, et donc sans doute moins conforme à la réalité du terrain, amène à conclure que l’étude sur cet échantillon ne fait ressortir aucun défaut dans les deux produits RPCU.

# Contenu

L'IGN a confectionné un démonstrateur permettant de transformer l'ensemble des objets du plan cadastral vers son système RPCU. A cette fin, le plan cadastral de la commune de Castagniers (06 034) a été travaillé.

Ce démonstrateur assure de la faisabilité technique du recalage. D'une première analyse il est ressorti la capacité du démonstrateur à produire un fichier au format DXF PCI. Ce fichier a pu être intégré à l'application PCI vecteur version 3.0 qui gérera le plan cadastral vecteur à la fin du premier semestre 2013. Par contrôle ponctuel, les objets attendus sont visuellement présents.

Cependant, la commune de Castagniers présente une diversité limitée d'objets. De plus des objets importants (tels que les bornes) sont placés dans des situations trop simples. L'expertise sera approfondie sur la modification relative des objets (bornes en retrait) et la modification des attributs des objets appuyés sur des données géographiques (angles d'orientation des symboles de mitoyenneté, qui doivent suivre celui des limites qui les portent).

S’agissant d’un processus non industrialisé, son coût de mise en œuvre ne peut être évalué.

Un contrôle visuel des deux produits RPCU a permis de s'assurer de la présence exhaustive des objets dans la RPCU DGFiP.

# Evaluation des coûts

## Production expérimentale RPCU IGN

Les coûts de la production expérimentale IGN ont été évalués à partir des données (en heures) de la comptabilité analytique de l’établissement.

La production expérimentale de la RPCU à l’IGN a concerné 602 feuilles cadastrales sur les 28 communes de la zone.

| Phase de l’expérimentation | Nombre d’heures | Nombre de jours/machine | Coût global en euros |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Mise en topologie et gestion | 22 heures | Coût compris dans coût global | 1 750 € |
| 2. Remise en géométrie | 54 heures | Coût compris dans coût global | 4 300 € |
| 3. Raccords | 132 heures | Coût compris dans coût global | 10 490 € |
| 4. Finalisation des données | 32 heures | Coût compris dans coût global | 2 550 € |
| 4. Recalage de l'ensemble des objets du plan cadastral | Non évalué car issu d’un démonstrateur (processus non industrialisé) |
| 5. Travaux conduits par la DGFiP sur sollicitation de l'IGN | 670 heures * |  |  |
| 6….. |  |  |  |
| Total travaux IGN | 240 heures | Coût compris dans coût global | 19 090 € en coût global |
| Total avec travaux DGFiP | 910 heures |  |  |

*Les travaux de traitement des limites indécises assurés par la DGFiP comprennent le temps passé aux recherches documentaires, au lever à proprement parler, au déroulement des différentes phases de la procédure administrative de remaniement, etc. Le coût a été évalué pour l'expérimentation, étant précisé que l'IGN n'a pas procédé à l'intégration finale de ces limites dans sa RPCU.

Pour la seule production interne IGN, le temps de traitement moyen par feuille correspond donc à 0,4 heures (24 mn).

En ajoutant les temps de traitement DGFiP pour la levée des indécisions de limites, le temps moyen par feuille cadastrale atteint 1,5 heure soit 0,2 jour.

## Production expérimentale RPCU DGFiP

- Synthèse des temps de traitement du bureau

| Département | Etat des lieux | Recherche documentaire | Equipement de la zone | Reprise des géoréférencement | Traitement des discontinuités | Traitement à l’aide de la documentation | Total (jours) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 - Alpes Maritimes | 1 | 5 | 24 | 20 | 20 | 1 | 70 |
| 17 - Charente-Maritime | 3 | 7.5 | 29 | 17 | 6 | 6 | 68.5 |
| 35 - Ille-et-Vilaine | 6 | 4 | 35 | 19 | 20 | 1 | 85 |
| 44 - Loire Atlantique | 1 | 14 | 12 | 33 | 45 | 0 | 105 |
| 50 - Manche | 1.5 | 8.5 | 58.5 | 26 | 19 | 14 | 127.5 |
| 65 - Hautes-Pyrénées | 2.5 | 5.5 | 14 | 32 | 10 | 0 | 64 |
| 83- Var | 5 | 5 | 24 | 35 | 10 | 6 | 85 |
| Total | 20 | 49.5 | 196 | 182 | 130 | 28 | 605 jours, soit 4235 heures |

Pour la totalité de la zone d'expérimentation, cela représente un temps de traitement moyen du bureau de 1,27 jour par feuille cadastrale (soit 9 heures par feuille cadastrale).

- Synthèse des temps de traitement sur le terrain

| Département | Nombre total de jours pour des travaux sur le terrain complets |
| --- | --- |
| 06 - Alpes Maritimes | 178 |
| 17 - Charente-Maritime | 119,5 |
| 35 - Ille-et-Vilaine | 14 |
| 44 - Loire Atlantique | 72 |
| 50 - Manche | 18 |
| 65 - Hautes-Pyrénées | 1048 |
| 83- Var | 60 |
| Total | 1 509,5 jours, soit 10 566 heures |

Tous les travaux menés ou à mener sur le terrain pour résoudre l'ensemble des discontinuités en limite de feuilles et de communes et les parcelles hors tolérances suite au géoréférencement ont été comptabilisés ou estimés (lorsqu'ils n'ont pas été réalisés dans l'expérimentation). Pour la totalité de la zone d'expérimentation, cela représenterait un temps de traitement moyen sur le terrain de 3,18 jours par feuille cadastrale (soit 22,2 heures par feuille cadastrale).

Cependant, des travaux ne sont pas opportuns à mener (zones inaccessibles, à faible enjeu, de parcellaire non apparent, etc.). Les temps de traitement sur le terrain des seuls levés opportuns sont alors estimés à 332,5 jours. Pour la totalité de la zone d'expérimentation, les travaux de terrain opportuns représentent un temps de traitement moyen de 0,7 jour par feuille cadastrale (soit 4.9 heures par feuille cadastrale).

# Annexes

## Ecart moyen de positionnement par département et type de plans

Département des Alpes-Maritimes (06)

Département de Charente-Maritime (17)

Département d’Ille-et-Vilaine (35)

Département de Loire-Atlantique (44)

Département de la Manche (50)

Département des Hautes-Pyrénées (65)

Département du Var (83)

Classes de précision par département et type de plan

| Département 06 |
| --- |
| Qualité et échelle de confection d'origine | Nombre de plans | Nombre de points de contrôle | Classe de précision totale supposée (cm) | Classe de précision totale RPCU DGFIP (en cm) | Classe de précision totale RPCU IGN (en cm) | Classe de précision totale PCI initial (en cm) |
| Plans réguliers 1/500 | 1 | 10 | 20 | 31 | 45 | 52 |
| Plans réguliers 1/1000 et 1/2000 et plans remembrés avant 2003 | 21 | 163 | 20 | 43 | 67 | 44 |
| Dont plans réguliers au 1/1000 | 21 | 163 | 20 | 43 | 67 | 44 |
| Dont plans réguliers au 1/2000 |  |  | 20 |  |  |  |
| Dont plans remembrés avant 1980 |  |  | 40 |  |  |  |
| Plans non réguliers 1/2500 et supérieur | 32 | 278 | 50 | 126 | 252 | 277 |
| Plans non réguliers 1/4000 et inférieur |  |  | 100 |  |  |  |
| Plans non évalués : 4 |
| Département 17 |
| Qualité et échelle de confection d'origine | Nombre de plans | Nombre de points de contrôle | Classe de précision totale supposée (cm) | Classe de précision totale RPCU DGFIP (en cm) | Classe de précision totale RPCU IGN (en cm) | Classe de précision totale PCI initial (en cm) |
| Plans réguliers 1/500 |  |  | 20 |  |  |  |
| Plans réguliers 1/1000 et 1/2000 et plans remembrés avant 2003 | 90 | 833 | 20 | 68 | 68 | 68 |
| Dont plans réguliers au 1/1000 | 32 | 311 | 20 | 45 | 37 | 35 |
| Dont plans réguliers au 1/2000 | 56 | 510 | 20 | 82 | 85 | 87 |
| Dont plans remembrés avant 1980 | 2 | 12 | 40 | 86 | 118 | 127 |
| Plans non réguliers 1/2500 et supérieur | 3 | 35 | 50 | 129 | 258 | 275 |
| Plans non réguliers 1/4000 et inférieur |  |  | 100 |  |  |  |
| Plans non évalués : 34 |
| Département 35 |
| Qualité et échelle de confection d'origine | Nombre de plans | Nombre de points de contrôle | Classe de précision totale supposée (cm) | Classe de précision totale RPCU DGFIP (en cm) | Classe de précision totale RPCU IGN (en cm) | Classe de précision totale PCI initial (en cm) |
| Plans réguliers 1/500 |  |  | 20 |  |  |  |
| Plans réguliers 1/1000 et 1/2000 et plans remembrés avant 2003 | 26 | 289 | 20 | 66 | 75 | 74 |
| Dont plans réguliers au 1/1000 | 4 | 51 | 20 | 86 | 115 | 117 |
| Dont plans réguliers au 1/2000 | 22 | 239 | 20 | 62 | 66 | 64 |
| Dont plans remembrés avant 1980 |  |  | 40 |  |  |  |
| Plans non réguliers 1/2500 et supérieur | 49 | 615 | 50 | 177 | 248 | 289 |
| Plans non réguliers 1/4000 et inférieur |  |  | 100 |  |  |  |
| Plans non évalués : 0 |
| Département 44 |
| Qualité et échelle de confection d'origine | Nombre de plans | Nombre de points de contrôle | Classe de précision totale supposée (cm) | Classe de précision totale RPCU DGFIP (en cm) | Classe de précision totale RPCU IGN (en cm) | Classe de précision totale PCI initial (en cm) |
| Plans réguliers 1/500 |  |  | 20 |  |  |  |
| Plans réguliers 1/1000 et 1/2000 et plans remembrés avant 2003 | 25 | 251 | 20 | 73 | 75 | 78 |
| Dont plans réguliers au 1/1000 |  |  | 20 |  |  |  |
| Dont plans réguliers au 1/2000 | 25 | 251 | 20 | 73 | 75 | 78 |
| Dont plans remembrés avant 1980 |  |  | 40 |  |  |  |
| Plans non réguliers 1/2500 et supérieur | 24 | 305 | 50 | 139 | 168 | 197 |
| Plans non réguliers 1/4000 et inférieur |  |  | 100 |  |  |  |
| Plans non évalués : 5 |
| Département 50 |
| Qualité et échelle de confection d'origine | Nombre de plans | Nombre de points de contrôle | Classe de précision totale supposée (cm) | Classe de précision totale RPCU DGFIP (en cm) | Classe de précision totale RPCU IGN (en cm) | Classe de précision totale PCI initial (en cm) |
| Plans réguliers 1/500 |  |  | 20 |  |  |  |
| Plans réguliers 1/1000 et 1/2000 et plans remembrés avant 2003 | 25 | 273 | 20 | 78 | 90 | 84 |
| Dont plans réguliers au 1/1000 | 11 | 120 | 20 | 60 | 71 | 70 |
| Dont plans réguliers au 1/2000 | 9 | 98 | 20 | 101 | 103 | 103 |
| Dont plans remembrés avant 1980 | 5 | 55 | 40 | 77 | 105 | 81 |
| Plans non réguliers 1/2500 et supérieur | 17 | 191 | 50 | 206 | 268 | 704 |
| Plans non réguliers 1/4000 et inférieur | 2 | 29 | 100 | 300 | 560 | 715 |
| Plans non évalués : 1 |
| Département 65 |
| Qualité et échelle de confection d'origine | Nombre de plans | Nombre de points de contrôle | Classe de précision totale supposée (cm) | Classe de précision totale RPCU DGFIP (en cm) | Classe de précision totale RPCU IGN (en cm) | Classe de précision totale PCI initial (en cm) |
| Plans réguliers 1/500 |  |  | 20 |  |  |  |
| Plans réguliers 1/1000 et 1/2000 et plans remembrés avant 2003 | 15 | 211 | 20 | 108 | 137 | 119 |
| Dont plans réguliers au 1/1000 | 7 | 94 | 20 | 65 | 71 | 62 |
| Dont plans réguliers au 1/2000 | 8 | 117 | 20 | 142 | 190 | 165 |
| Dont plans remembrés avant 1980 |  |  | 40 |  |  |  |
| Plans non réguliers 1/2500 et supérieur | 20 | 180 | 50 | 305 | 371 | 670 |
| Plans non réguliers 1/4000 et inférieur |  |  | 100 |  |  |  |
| Plans non évalués : 2 |
| Département 83 |
| Qualité et échelle de confection d'origine | Nombre de plans | Nombre de points de contrôle | Classe de précision totale supposée (cm) | Classe de précision totale RPCU DGFIP (en cm) | Classe de précision totale RPCU IGN (en cm) | Classe de précision totale PCI initial (en cm) |
| Plans réguliers 1/500 | 1 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Plans réguliers 1/1000 et 1/2000 et plans remembrés avant 2003 | 15 | 150 | 20 | 44 | 38 | 39 |
| Dont plans réguliers au 1/1000 | 15 | 150 | 20 | 44 | 38 | 39 |
| Dont plans réguliers au 1/2000 |  |  | 20 |  |  |  |
| Dont plans remembrés avant 1980 |  |  | 40 |  |  |  |
| Plans non réguliers 1/2500 et supérieur | 56 | 553 | 50 | 125 | 186 | 192 |
| Plans non réguliers 1/4000 et inférieur | 6 | 18 | 100 | 394 | 717 | 550 |
| Plans non évalués : 3 |