Spécifications techniques

Mise à jour d'un référentiel voies/adresses - Outil de signalement

Document provisoire
En rouge, les modifications apportées par rapport à la version précédente

Introduction

Le présent cahier des charges a été réalisé par les membres du groupe restreint « Mise à jour d'un référentiel voies/adresses » constitué au sein de GéoBretagne. L'objectif de ce groupe est de mettre en place un modèle commun de données voies/adresses et des outils de mise à jour des référentiels voies/adresses des collectivités.

Dans un premier temps, il a été décidé de réaliser un outil de signalement. L’objectif est de proposer à des contributeurs un outil pour signaler des créations, modifications ou suppressions de voies ou adresses, et de communiquer cette information à une liste de destinataires.

L’outil est destiné à deux types d'utilisateurs :

- Les contributeurs.
Il peut s’agir d’un agent communal, pompier, agent départemental, agent DIRO, etc. Cet utilisateur est familier des outils informatiques bureautiques, mais n’a pas de compétence SIG.

- Les destinataires. 
Il peut s’agir de l’administrateur SIG local qui assure la mise à jour du référentiel (structure intercommunale, société de service…), mais également d’autres structures intéressées par ces informations : SDIS, IGN, DGFiP, gestionnaires de réseaux. La diffusion des informations peut s'effectuer en mode push (notification) ou en mode pull (publication).

  - Fonctionnalités attendues

L’utilisateur accèdera à une interface cartographique lui permettant de localiser un signalement et d’y associer des informations.

    - Aide à la localisation

Il bénéficiera d’aide à la localisation afin de se positionner rapidement sur la carte : recherche d’une commune, d’une voie, d’une adresse.

    - Saisie graphique

Une fois localisé à l’endroit souhaité, l'utilisateur pointe la localisation de son signalement par un point sur la carte.

    - Import d’une couche points

Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur d’importer en masse les signalements selon le modèle prédéfini (cf annexe1).

    - Saisie des informations attributaires

Une fois son signalement localisé, l'opérateur est invité à saisir une fiche descriptive :

- Référentiel * : liste au choix "voie ou adresse"

- Nature du signalement* : boutons radio "création, modification, suppression"

- Acte administratif* : case à cocher "oui ou non"

- Commentaire : texte libre

- Identifiant GéoBretagne (à saisir si l’utilisateur n’est pas connecté à GéoBretagne au moment de la remontée d’information)

- Mail* (à saisir si l’utilisateur n’est pas connecté à GéoBretagne au moment de la remontée d’information)

- Libération des données saisies : case à cocher « oui » ou « non »

- Lien hypertexte 1

- Lien hypertexte 2

L’identifiant sera généré automatiquement par incrémentation. Les champs code INSEE et communes ne seront pas visibles par l’utilisateur mais seront renseignés automatiquement et par croisement spatial.

*Champ obligatoire

    - Chargement de pièces jointes

L'utilisateur aura la possibilité de joindre toute pièce jointe qu’il jugera utile, notamment les délibérations et plans associés (formats word, PDF, JPG, DWG,...).

    - Validation de l'information

Un contrôle est effectué sur le formulaire avant soumission pour que l'information soumise soit complète.

La validation par l’utilisateur des données attributaires entraine la création de l'objet en base.

    - Remontée de l'information

La remontée d'information vers destinataires se fera sous deux formes :

- Mode pull : il donne accès à l’ensemble de l’information sous forme de flux WFS. L’utilisateur a accès à l’ensemble de l’information et peut la filtrer par des requêtes. Le Champ email sera masqué.

- Mode push : l’information est adressée au destinataire sur son territoire. La diffusion se fait sous forme d’abonnement (flux RSS). La liste des destinataires et les emprises territoriales sont paramétrables par les destinataires au moyen de filtres prédéfinis par les administrateurs.

Les utilisateurs s'abonnent volontairement aux diffusions. Il n’y a pas de gestion d’un annuaire d’utilisateurs par les administrateurs.

  - Utilisation de la plateforme GéoBretagne

L’outil sera basé sur la plateforme GéoBretagne dont les principes, services et contraintes sont présentés ci-dessous.

    - Présentation de GéoBretagne

GeOrchestra est un ensemble de logiciels coopérants pour constituer une infrastructure de données spatiales. GeOrchestra sait traiter l'ensemble du cycle de publication des données conformément à INSPIRE. La plate-forme s'insère dans l'écosystème applicatif reposant sur le socle OGC (normes) et peut fournir des services de recherche de données, représentation, stylage, téléchargement, édition, traitement de données à tout logiciel tiers implémentant respectivement les normes WMS, SLD, WFS, WFST, WPS.

La plateforme GéoBretagne repose sur geOrchestra et hérite donc de ses services. Elle peut de plus accueillir des applicatifs tiers pour desservir des besoins spécialisés – plusieurs applicatifs faisant intervenir la saisie de données sont en cours de conception.

    - Services apportés par GéoBretagne dans le cadre de cette application

Pour répondre à un besoin de mise à jour de référentiel voirie-adresse, GéoBretagne peut apporter « gratuitement » à l'application les services suivants :

- hébergement de données permettant leur exposition au travers de services,

- visualisation de données sous diverses projections ou représentations (pour du vecteur), en superposant les couches de données souhaitées (par exemple, superposition d'orthophotographies en transparence pour aide à la localisation),

- aide à la localisation à l'adresse, au toponyme ou sur un objet référentiel,

- traçabilité de la donnée et identification du contact au moyen de la fiche de métadonnées normalisée,

- authentification pour accéder à des données protégées,

- mise à jour des référentiels par les contributeurs,

- administration par des administrateurs de données et des informaticiens,

- interfaces WMS, WFS, WFST exposées aux applications,

- performance des services au travers d'un assortiment de techniques destinées à préserver la qualité de service malgré des flux conséquents,

- hébergement d'applicatifs sous réserve que ceux-ci soient reconnus par le partenariat et compatibles avec les technologies supportées (Linux|Apache|PostgreSQL|J2EE|Python|PHP).

Le schéma suivant représente la plateforme et ses services (rectangles bleus) exposés aux applications tierces (rectangles verts).

ANNEXE 1 – LISTE DES CHAMPS DE LA TABLE « SIGNALEMENT »

La table « signalements » contiendra l’ensemble des signalements saisis par les contributeurs.

| Nom du champ | Type | descriptif | Valeurs possibles | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Idsignal | n. 6 | Identifiant du signalement |  | L’identifiant sera généré automatiquement par incrémentation. |
| Depco | c. 5 | Code INSEE de la commune |  | L’information est renseignée automatiquement au moment de la saisie |
| Libco | c. 50 | Nom de la commune |  | L’information est renseignée automatiquement au moment de la saisie |
| Type | c. 10 | Référentiel concerné par le signalement | voie / adresse |  |
| Nature | c. 10 | Nature du signalement | Création / modification / suppression |  |
| Acte | c. 3 | Existence d’un acte administratif à l’origine du signalement | oui / non |  |
| Comment | c. 50 | Commentaire | Texte libre |  |
| Iduser | c. 10 | Identifiant GéoBretagne |  |  |
| Mel | c. 20 | Adresse mail du contributeur |  |  |
| Public | c. 3 | Acceptation de libération du signalement saisi | Oui / non |  |
| URL1 | c. 50 | Lien hypertexte 1 |  | Lien vers une délibération ou un arrêté en ligne |
| URL2 | c. 50 | Lien hypertexte 2 |  | Lien vers une délibération ou un arrêté en ligne |